ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«ОЧИСТКА БРЁВЕН ОТ КОРЫ, НЕ НАРУШАЯ СТРУКТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ»

Т  Е  Х  Н  И  Ч  Е  С  К  О  Е      О  П  И  С  А  Н  И  Е

Введение

В большинстве районов Красноярского края, как и в России в целом, хорошо развита лесная промышленность. Древесина в разном виде широко используется на многих предприятиях нашей страны, а также экспортируется за рубеж, чаще всего в круглом виде в качестве сырья.

Круглый лес продаётся практически за бесценок - 1200-1400 рублей за 1м3, цена реализации готового пиломатериала составляет 4000-5000 рублей за 1м3. При этом выход пиломатериала при распиловке круглого леса составляет 57% от общего объёма, а остальное идёт в отходы, которые невозможно использовать для дальнейшей переработки из-за примеси коры.  Отходы сжигаются или просто выбрасываются на свалку, чем наносится большой вред экологии. Чтобы использовать отходы для дальнейшей переработки необходимо отделять кору от древесины до её распиловки.

Проблема:

В данном техническом проекте поднимается проблема неполного использования древесины и древесных отходов.

Цель проекта:

Получение чистого сырья для более полного и качественного использования древесины.

Задачи проекта:

- Исключение механических повреждений древесины;

- Минимизация потерь древесины при окорке бревен;

- Исключение твердосплавного режущего инструмента;

- Полное и качественное удаление коры с брёвен для дальнейшего использования отходов древесины без коры.

Существующие методы обработки древесины:

- Окорка паровым методом,

- Окорка фрезерованием,

- Окорка силовым методом.

Недостатки

существующих методов обработки:

1. При окорке паровым методом:

а) нарушается структура древесины

б) кора отделяется не полностью

в) опасность поражения электрическим током

2. При окорке фрезерованием:

а) механические повреждения древесины,

б) кора отделяется не полностью,

в) потери древесины.

3. При окорке силовым методом:

а) нарушается структура древесины из-за механических повреждений,

б) кора отделяется не полностью,

в) потери древесины.

Предлагаемый  метод обработки:

Окорка песком или водой под давлением.

Достоинства и недостатки

предлагаемого метода обработки древесины:

1. При окорке песком под давлением:

«минусы»:

а) необходимость отделения песка от коры при дальнейшем их использовании,

б) песок может впиваться в древесину, в результате - быстрое тупление режущего инструмента при пилении.

«плюсы:

а) хорошая очистка древесины без потерь и механических повреждений,

б) дешёвый материал,

в) экологически чистое производство.

2.  При окорке водой под давлением:

«минусы»:

а) мокрая кора.

«плюсы»:

а) хорошая очистка древесины без потерь и механических повреждений,

б) дешёвый материал,

в) экологически чистое производство,

г) почти полное отсутствие рабочей силы.

Решение проблемы:

Для более полного и качественного использования древесины мы предлагаем включить в технологический процесс по распиловке древесины устройство по отделению коры от древесины водой (песком) под высоким давлением, что позволит использовать отходы древесины для дальнейшей их переработки, а именно: для производства ДСП, целлюлозы, гидролизного спирта, фанеры; кору лиственных пород использовать на производство витаминной муки, кору лиственницы использовать для выделки кож на кожевенных комбинатах, кору других хвойных пород перерабатывать на удобрения.

Расчет экономической эффективности:

Затраты на изготовление устройства по отделению коры от древесины водой  (песком) под высоким давлением:

| Материал | Количество | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Металл разный | 3т | 22000 | 66000 |
| Гидроцилиндры | 3шт | 10000 | 30000 |
| Эл. двигатели | 2шт | 20000 | 60000 |
| Редуктор | 2шт | 15000 | 30000 |
| Цепь | 0.5т. | 30000 | 15000 |
| Цемент | 5т | 5000 | 25000 |
| Гидронасос НШ-100 | 1шт | 50000 | 50000 |
| Гидрораспределитель | 1шт | 30000 | 30000 |
| Электроды | 200кг | 50 | 10000 |
| Водяной насос | 1шт | 50000 | 50000 |
| Итог: |  | 366000 |
| Непредвиденные расходы | 50% | 183000 |
| Итог: |  | 549000 |
| Заработная плата | 30% | 164700 |
| Итог: |  | 713700 |

При односменном режиме работы с минимальной производительностью 100м3 в смену, рабочих дней в году 253 наше устройство очистит от коры 25300м3 круглого леса.

Исходные данные:

Цена реализации круглого леса - 1200руб. за 1м3

Цена реализации пиломатериала - 4500 руб. за 1м3

Цена реализации ДСП - 5000 руб. за 1м3

Выход пиломатериала составит:

25300 х 0,57=14421 м3

Отходов: 25300 – 14421 = 10879 м3

Доход от продажи пиломатериала составит:

14421 х 4500 = 64.894.500 руб.

После переработки отходов на ДСП доход от продажи составит:

10879 х 5000 = 54.395.000 руб.

Итого полный доход составит: 119.289.500 руб.,

А от продажи 25300 м3 круглого леса доход составит:

25300 х 1200 = 30.360.000 руб.

Разница очевидна -  88.929.500 руб.

На различные отчисления, налоги, заработную плату, ремонт и содержание оборудования, предположим, что используем 85% от дохода, что составит:

119289500 х 0,85 = 101.396.070 руб.

Чистая прибыль за год составит:

119289500 -101396070 = 17.893.430 руб.

Прибыль за месяц составит:

17893430 : 12 = 1.441.119 руб.

ВЫВОД: Из представленных примерных расчётов экономической эффективности внедрения нашего устройства  в производство выгода очевидна. Годовая прибыль составляет более 17 миллионов рублей, срок окупаемости составит две недели.

Описание работы устройства

К рабочему органу брёвна подаются по роликовому транспортёру подъёмной рамой с зажимами берутся и подаются в бункер, который выполнен из трубы  d=600 мм с крышкой. В трубе сверху имеются сопла для подачи воды под давлением, снизу воронкообразное отверстие для выхода отходов.

Вращение бревна происходит за счет электродвигателя с редуктором, который расположен с одной стороны на подъёмной раме и вращает шпиндель с трезубцем, с другой стороны расположен свободновращающийся центр, поступательное  движение которого для зажима бревна и его освобождения производит гидроцилиндр, расположенный горизонтально.

Подъём и опускание подъёмной рамы осуществляется двумя гидроцилиндрами, расположенными под углом к раме.

Отходы поступают в бункер, дно которого изготовлено из мелкой сетки для задержания коры и очищения воды, которая затем течёт по лотку в водоём для дальнейшего использования (см. схемы в презентации).

Техника безопасности и экологичность

Наше оборудование:

1) Экологически чистое;

2) Безопасное в своем использовании.

В помещении с оборудованием будут развешаны предупредительные таблички и правила техники безопасности.